重力式擁壁比較検討表

第   1  案    重力式擁壁(X=2.0m,H=4.0m)                       第   2  案    重力式擁壁(X=2.5m,H=4.0m)                       第   3  案    重力式擁壁(X=2.0m,H=4.0m)

ケース名    重力式での概略検討                                          ケース名    重力式での概略検討                                           ケース名   重力式での概略検討

３案中最も経済性に優れるが、家屋と近接することから、施工性に劣          家屋とのスペースも確保でき、施工性が向上する。また、第１案より          天端高さ若干下げ、擁壁の擦り付けを比較的滑らかにした案であるが

る。                                                                    も若干高価となるが、待ち受け式擁壁での配置としては適切である。          、土工量(残土処理)が増加し、不経済である。また、家屋とのスペー

スも少なく施工性に劣る。

擁     壁     高          H1             4.000   m                        擁     壁     高          H1             4.500   m                        擁     壁     高          H1             5.000   m

天     端     幅          B1             0.500   m                        天     端     幅          B1             0.500   m                        天     端     幅          B1             0.500   m

底     版     幅          B2             2.500   m                        底     版     幅          B2             2.750   m                        底     版     幅          B2             3.000   m

前   面   勾   配          N1             0.50                            前   面   勾   配          N1             0.50                            前   面   勾   配          N1             0.50

背   面   勾   配          N2             0.00                            背   面   勾   配          N2             0.00                            背   面   勾   配          N2             0.00

防   護   柵   高          h             1.55    m                        防   護   柵   高          h             1.55    m                        防   護   柵   高          h             1.55    m

切     土     高          CH                0.514   m                        切     土     高          CH                0.515   m                        切     土     高          CH                0.516   m

配置      安全             (堆積時)           (堆積時)                   配置      安全             (堆積時)           (堆積時)                   配置      安全             (堆積時)           (堆積時)

OK        OK        OK        OK        OK        OK        OK             OK        OK        OK        OK        OK        OK        OK             OK        OK        OK        OK        OK        OK        OK

工           種          金額(千円)           備         考              工           種          金額(千円)           備         考              工           種          金額(千円)           備         考

土工                        352                                          土工                        381                                          土工                        404

法面工                        －                                         法面工                        －                                         法面工                        －

擁壁工                     1,389                                         擁壁工                     1,641                                         擁壁工                     1,911

防護柵工                      127                                        防護柵工                      127                                        防護柵工                      127

合計                      1,868                                          合計                      2,149                                          合計                      2,443

※工事費は10.0m当りの金額                                               ※工事費は10.0m当りの金額                                               ※工事費は10.0m当りの金額

○

最    適    擁    壁    検    討    書

重力式擁壁工

現  場  名   サンプルデータ

ケース名    重力式での概略検討

備     考

目         次

1.   概要

1.1   目的

1.2   検討フロー

2.   検討する断面モデル

3.   検討条件の設定

3.1   基本とする擁壁形状

3.2   掘削・切土の形状

3.3   土圧の考え方

3.4   その他の条件

4.   最適擁壁の検討

4.1   検討方法と範囲

4.2   落石防護柵工についての考え方

4.3   検討結果

1.  概要

1.1  目的

模式図

模式図

1.2  検討フロー

検討は以下のフローで行う。

検討開始

地形座標・土質定数の決定

検討条件の設定

繰り返し検討条件の設定

行う                繰り返し検討の実施

比較・選択

別の検討を行うか？

行わない

確定

検討終了

2.  検討する断面モデル

検討する地形断面、地質構成および各層の強度定数を以下のようにモデル化する。

検討する断面モデル

検討断面における土質定数

地層1                   礫質土               18.0             0.0            35.0

座標の入力データ

1     -10.000        6.325

2       5.317         6.381

3       6.940         9.123

4       8.731        10.187

5      10.578        11.586

6      12.873        13.937

7      14.552        14.496

8      16.175        17.015

9      19.086        17.743

10      23.955        17.910

11      27.425        18.526

12      33.134        20.765

3.  検討条件の設定

3.1  基本とする擁壁形状

検討する擁壁タイプは重力式擁壁とし、基本とする寸法を以下に記す。

擁壁形状

記号      単位        寸法                  備考

H1         m          3.000

B1         m          0.500

B2         m          2.000

N1        －          0.50

N2        －          0.00

3.2  掘削・切土の形状

3.2.1  掘削についての基本的な考え方

擁壁に対して、掘削・切土形状を計画し、土工量を算出する。今回の検討では、労働衛生安全基準によ

る掘削制限高さと仕戻し制限高さを考慮する。

検討は以下のフローで行う。

検討開始

掘削・切土設定

掘削制限高さ、仕戻し制限高さの設定

掘削位置を決定し、掘削開始

仕戻し制限高さを

超えているか？

超えた

超えていない                 別条件での切土開始

掘削制限高さを

超えているか？

超えた

超えていない                         OUT

検討終了

3.2.2  掘削・切土形状

掘削・切土形状、さらには制限高さの条件は、次の値で考える。

擁壁形状

名称             記号      単位        寸法            備考

掘削余裕幅           b1         m           0.500

ポケット幅           b2         m          －

小段幅             b3         m           2.000

掘削勾配            n1        －          0.30

切土勾配（地層1）        n2        －          1.20

切土勾配（地層2）        n3        －          －

擁壁根入れ深さ         h1         m           0.500

擁壁突出高さ          h2         m           1.000

仕戻し制限高さ         h3         m           2.000

切土高             h4         m           5.000

掘削制限高さ          h5         m           5.000

3.3  土圧の考え方

3.3.1  土圧の算出方法

土圧は試行くさび法にて算出する。擁壁に作用する土圧は、盛土部土圧と切土部土圧に大別されるが、

今回の検討では一般的に多く利用されている盛土部土圧にて算出する。

3.3.2  土圧算出に用いる土質定数

土圧算出に用いる土質定数は次のように設定する。

土圧算出に用いる土質定数

礫質土                   18.0                0.0               35.0

3.3.3  試行くさびの検討範囲

試行くさびの検討範囲は次のように考える。

試行くさび設定

項目             開始角度  (°)        終了角度  (°)       増加ピッチ  (°)

すべり面角度  ω              0                   70                    1

また、試行くさび法の開始点は擁壁底面とする。

試行くさびの模式図

3.4  その他の条件

その他、本検討で考慮した定数や条件は以下の通りである。

その他の定数・条件

堆積勾配                        20 (°)                0 (°)

粘着力の考慮                  考慮しない           考慮しない

粘着高の考慮                  考慮しない           考慮しない

地下水位の考慮                            考慮しない

壁面摩擦角                δ  ＝ 2φ  /  3 (°)    δE  ＝ φ  /  2 (°)

4.  最適擁壁の検討

4.1  検討方法と範囲

これまでに設定した各種の条件を用い、繰り返し計算を実施する。設置位置および擁壁高を可変として、

擁壁形状と切土量との関係を検討する。

擁壁の設置位置および擁壁高を以下の通りとする。

設置位置の可動範囲

項目             開始座標  (m)         終了座標  (m)        増加ピッチ  (m)

X座標                  2.500                9.000                 0.5

擁壁高の可動範囲

項目              開始高  (m)           終了高  (m)         増加ピッチ  (m)

擁壁高                 3.000                5.000                 0.5

4.2  落石防護柵工についての考え方

今回の繰り返し計算では、落石防護柵工を併用することを検討条件の1つとする。

一般に落石防護柵の柵高は落石の跳躍量と地形条件によって決定される。このため、繰り返し計算の過

程で擁壁の安定度は確保できても、落石が防護柵を飛び超える場合がある

防護柵高の条件を以下に記す。

落石防護柵の条件

落石の跳躍量：   2.00 (m)

落石防護柵高：   1.55 (m)

4.3  検討結果

これまでに設定した各条件で繰り返し計算を行った。繰り返し件数を      70 件行った結果、以下の形状が

最適であると判断した。

最適な擁壁形状と設置位置

項目                 記号            単位              決定値                備考

擁壁高                  H1               m                 4.000

天端幅                  B1               m                 0.500

前面勾配                 N1              ―                 0.50

背面勾配                 N2              ―                 0.00

落石防護柵高               h               m                 1.55

切土高                  CH                   m                 0.514

安定計算総括表

現  場  名  サンプルデータ

ケース名  重力式での概略検討

備     考

重力式擁壁工

座標                                         X,Y        m        X＝       2.500  ,   Y＝      9.859

擁壁高                                       H1         m                        4.000

天端幅                                       B1         m                        0.500

底版幅                                       B2         m                        2.500

前面勾配                                     N1        －                       0.50

背面勾配                                     N2        －                       0.00

擁壁の単位体積重量                           γc       kN/m3                         23.0

裏込土の単位体積重量                         γ       kN/m3                         18.0

裏込土のせん断抵抗角                         φ        °                      35.0

裏込土の粘着力                                C        kN/m2                           0.0

壁面摩擦角                                 δ,δE         °            23.333               17.500

地山との境界における壁面摩擦角            δ',δE'     °               －                   －

底面と土の摩擦係数                           μ        －                       0.60

粘着高                                        Z         m                －                   －

地下水位の考慮                               －        －                   考慮しない

堆積勾配                                     β        °       －         20         －          0

設計水平深度                                 kh        －            －                    0.15

滑動に対する安全率                           Fs        －        1.5        1.5        1.2        1.2

転倒に対する  |e|  の許容範囲                 －        －        0.416      0.416      0.833      0.833

許容支持応力度                               qa       kN/m2     300        300        450        450

土圧合力                                    P,  PE          kN       19.805     46.440     46.643     55.900

安定度の判定                                 －        －       OK         OK         OK         OK

擁   壁   工   安   定   計   算   書

重力式擁壁工

常時

(  X  ＝     2.500   , Y  ＝     9.859   )

1.  設計条件

以下の条件にて安定計算を行う。

設計条件一覧表

検討項目                            記号      単位           値(常時)

H1         m                4.000

B1         m                0.500

B2         m                2.500

N1        －                0.50

N2        －                0.00

擁壁の単位体積重量                                   γc       kN/m3                23.0

裏込土の単位体積重量                                 γ       kN/m3                18.0

裏込土のせん断抵抗角                                 φ        °               35.0

裏込土の粘着力                                        C        kN/m2                 0.0

壁面摩擦角                                           δ        °               23.333

地山との境界における壁面摩擦角                       δ'       °                  －

擁壁背面と鉛直面のなす角                             α        °                0.000

底面と土の摩擦係数                                   μ        －                0.60

底面と土の付着力                                     CB           kN/m2                 0.0

粘着高                                                Z         m                   －

地下水位の考慮                                       －        －           考慮しない

水の単位体積重量                                     γw       kN/m3                 9.8

試行くさび角度                                       ω        °      0～70(増分ピッチ  1)

試行くさび開始点                                     hs         m             擁壁底面

その他荷重                                           －        －               －

滑動に対する安全率                                   Fs        －               1.5

転倒に対する  |e|  の許容範囲                         －        －                0.416

許容支持応力度                                       qa       kN/m2               300

2.  自重およびモーメントの算出

擁壁形状から自重およびモーメントを算出する。モーメントは擁壁形状の重心位置から算出する。擁壁

の作用位置は重心位置となる。算出方法を以下に記す。

計算補助

なし

面積              A  ＝  (B1＋B2)×H1/2

鉛直力（重量）    V  ＝  W  ＝  A×γc

アーム位置  Y     Y  ＝  (2×B1＋B2)/(B1＋B2)×H1/3

アーム位置  X     X  ＝  B2/2＋(N1－N2)/2×Y

抵抗モーメント    Mr  ＝  V×X

以上の式を用いて算出した結果を以下にまとめる。

擁壁の自重および抵抗モーメント算出

面積         単位体積重量        鉛直力         アーム位置     抵抗モーメント

A  (m2)         γ  (kN/m3)         V  (kN)            X  (m)          Mr  (kN・m)

擁壁              6.000            23.0            138.000           1.639            226.182

擁壁の作用位置     X  ＝   1.639  (m)

3.  最大土圧の算出

擁壁に作用する 盛土部土圧 を算出する。「道路土工－擁壁工指針   P27」(日本道路協会)では、すべり面

を変化させて最大の土圧合力を求める試行くさび法にて算出する。

土圧合力は土圧分布の重心位置に作用するが、「道路土工－擁壁工指針     P61」では土圧分布を三角形分

布と仮定している。よって、土圧合力は土圧分布下端より分布高さの1/3の位置に作用する。

アーム位置

(擁壁突出高さ  h2  ＝   1.000  m)

X  ＝  B2－N2×Y  ＝   2.500  (m)

土圧合力の作用位置

また、作用位置での土圧合力   P  は水平成分と鉛直成分に分類する。各成分は以下の式により算出する。

鉛直土圧力    PV   ＝  P×sin(δ＋α)

水平土圧力    PH   ＝  P×cos(δ＋α)

試行くさび角度ωを   0 ～ 70 (°)の範囲において最大土圧合力を求める。

すべり面角度と土圧

54                  19.218                7.612                17.646

55                  19.438                7.699                17.848

56                  19.600                7.763                17.997

57                  19.708                7.806                18.096

58                  19.785                7.836                18.167

59                  19.805                7.844                18.185            最大土圧

60                  19.772                7.831                18.155

61                  19.709                7.806                18.097

62                  19.595                7.761                17.992

63                  19.450                7.704                17.859

64                  19.249                7.624                17.675

すべり面角度－土圧関係図

以上の結果より、すべり面角度ω＝   59 (°)のとき、土圧合力は最大となる。

土くさびの重量  W  は次式で算出する。

W   ＝  A×γ  ＝     2.705 × 18.0

＝     48.690   (kN/m)

ここに

A    ： 土塊面積  (m2)

γ   ： 土塊の単位体積重量  (kN/m3)

よって、最大となる土圧合力   P  は次のようになる。

＝     19.805   (kN)

ここに

W    ： 土くさびの重量  (kN/m)

ω   ： すべり面角度  (°)

φ   ： 裏込土のせん断抵抗角   (°)

α   ： 擁壁背面と鉛直面とのなす角   (°)

δ   ： 壁面摩擦角  (°)

4.  安定計算

4.1  荷重集計

前章で算出した値から各モーメントを算出する。

荷重集計表

自重            138.000       1.639       226.182          －           －           －

土圧              7.844        2.500        19.610        18.185       1.000        18.185

計             145.844                   245.792        18.185                    18.185

4.2  作用位置の算出

合力の作用位置は次式で計算することができる。

＝   1.561  (m)

以上より安定度を照査する。

4.3  滑動に対する検討

擁壁には、擁壁を底版下面に沿って滑らせようとする滑動力と、これに対して底版と支持地盤の間に生

じる滑動抵抗力が作用する。滑動抵抗力が不足すると擁壁は前方に押し出されるように滑動する。

擁壁に対する安全率  Fs  は次式によって算出する。

＝    4.8

ここに

μ   ： 擁壁底版と支持地盤との間の摩擦係数

CB    ： 擁壁底版と支持地盤との間の粘着力   (kN/m2)

B2   ： 擁壁の底版幅  (m)

以上の結果が所定の安全率  1.5 を確保できれば安定と判定する。

Fs ＝     4.8   ≧   1.5  ・・・   OK

よって、滑動に対し安定である。

4.4  転倒に対する検討

転倒に対する安定度は、合力作用点の底版中央からの偏心距離    e  が規定した範囲内にあるかどうかで判

定する。

偏心距離  e  は次式によって算出する。

＝  -0.311  (m)

|e| ＝   0.311  (m)

常時の場合、この値が底版中央の底版幅1/3の範囲内になければならない。すなわち、偏心距離      e  は次

式を満足しればならない。

|e| ＝   0.311   ≦    0.416   ・・・   OK

よって、転倒に対し安定である。

4.5  地盤の支持力に対する検討

擁壁に作用する鉛直力は支持地盤によって支持されるが、支持地盤の支持力が不足すると底版のつま先

またはかかとが支持地盤にめり込むような変状を起こす恐れがある。

＝    15  (kN/m2)

＝   102  (kN/m2)

以上の結果が許容支持力   qa  の値以下であれば安定と判定する。

q1  ＝    15   ≦  qa ＝   300   ・・・   OK

q2  ＝   102   ≦  qa ＝   300   ・・・   OK

よって、支持力に対し安定である。

4.6  擁壁の安定結果

以上の結果より、この擁壁は  安定構造物である。

擁   壁   工   安   定   計   算   書

重力式擁壁工

常時（堆積時）

(  X  ＝     2.500   , Y  ＝     9.859   )

1.  設計条件

以下の条件にて安定計算を行う。

設計条件一覧表

検討項目                            記号      単位       値(常時・堆積時)

H1         m                4.000

B1         m                0.500

B2         m                2.500

N1        －                0.50

N2        －                0.00

擁壁の単位体積重量                                   γc       kN/m3                23.0

裏込土の単位体積重量                                 γ       kN/m3                18.0

裏込土のせん断抵抗角                                 φ        °               35.0

裏込土の粘着力                                        C        kN/m2                 0.0

壁面摩擦角                                           δ        °               23.333

地山との境界における壁面摩擦角                       δ'       °                  －

擁壁背面と鉛直面のなす角                             α        °                0.000

底面と土の摩擦係数                                   μ        －                0.60

底面と土の付着力                                     CB           kN/m2                 0.0

粘着高                                                Z         m                   －

地下水位の考慮                                       －        －           考慮しない

水の単位体積重量                                     γw       kN/m3                 9.8

試行くさび角度                                       ω        °      0～70(増分ピッチ  1)

試行くさび開始点                                     hs         m             擁壁底面

その他荷重                                           －        －               －

堆積勾配                                             β        °              20

滑動に対する安全率                                   Fs        －               1.5

転倒に対する  |e|  の許容範囲                         －        －                0.416

許容支持応力度                                       qa       kN/m2               300

2.  自重およびモーメントの算出

擁壁形状から自重およびモーメントを算出する。モーメントは擁壁形状の重心位置から算出する。擁壁

の作用位置は重心位置となる。算出方法を以下に記す。

計算補助

なし

面積              A  ＝  (B1＋B2)×H1/2

鉛直力（重量）    V  ＝  W  ＝  A×γc

アーム位置  Y     Y  ＝  (2×B1＋B2)/(B1＋B2)×H1/3

アーム位置  X     X  ＝  B2/2＋(N1－N2)/2×Y

抵抗モーメント    Mr  ＝  V×X

以上の式を用いて算出した結果を以下にまとめる。

擁壁の自重および抵抗モーメント算出

面積         単位体積重量        鉛直力         アーム位置     抵抗モーメント

A  (m2)         γ  (kN/m3)         V  (kN)            X  (m)          Mr  (kN・m)

擁壁              6.000            23.0            138.000           1.639            226.182

擁壁の作用位置     X  ＝   1.639  (m)

3.  最大土圧の算出

擁壁に作用する 盛土部土圧 を算出する。「道路土工－擁壁工指針   P27」(日本道路協会)では、すべり面

を変化させて最大の土圧合力を求める試行くさび法にて算出する。

土圧合力は土圧分布の重心位置に作用するが、「道路土工－擁壁工指針     P61」では土圧分布を三角形分

布と仮定している。よって、土圧合力は土圧分布下端より分布高さの1/3の位置に作用する。

アーム位置

(擁壁突出高さ  h2  ＝   1.000  m)

X  ＝  B2－N2×Y  ＝   2.500  (m)

土圧合力の作用位置

また、作用位置での土圧合力   P  は水平成分と鉛直成分に分類する。各成分は以下の式により算出する。

鉛直土圧力    PV   ＝  P×sin(δ＋α)

水平土圧力    PH   ＝  P×cos(δ＋α)

試行くさび角度ωを   0 ～ 70 (°)の範囲において最大土圧合力を求める。

すべり面角度と土圧

49                  44.889               17.779               41.218

50                  45.502               18.022               41.781

51                  45.952               18.200               42.194

52                  46.247               18.317               42.465

53                  46.401               18.378               42.606

54                  46.440               18.394               42.642            最大土圧

55                  46.362               18.363               42.570

56                  46.173               18.288               42.397

57                  45.891               18.176               42.138

58                  45.505               18.023               41.784

59                  45.043               17.840               41.359

すべり面角度－土圧関係図

以上の結果より、すべり面角度ω＝   54 (°)のとき、土圧合力は最大となる。

土くさびの重量  W  は次式で算出する。

W   ＝  A×γ  ＝     7.902 × 18.0

＝    142.236   (kN/m)

ここに

A    ： 土塊面積  (m2)

γ   ： 土塊の単位体積重量  (kN/m3)

よって、最大となる土圧合力   P  は次のようになる。

＝     46.440   (kN)

ここに

W    ： 土くさびの重量  (kN/m)

ω   ： すべり面角度  (°)

φ   ： 裏込土のせん断抵抗角   (°)

α   ： 擁壁背面と鉛直面とのなす角   (°)

δ   ： 壁面摩擦角  (°)

4.  安定計算

4.1  荷重集計

前章で算出した値から各モーメントを算出する。

荷重集計表

自重            138.000       1.639       226.182          －           －           －

土圧             18.394       2.500        45.985        42.642       1.333        56.842

計             156.394                   272.167        42.642                    56.842

4.2  作用位置の算出

合力の作用位置は次式で計算することができる。

＝   1.377  (m)

以上より安定度を照査する。

4.3  滑動に対する検討

擁壁には、擁壁を底版下面に沿って滑らせようとする滑動力と、これに対して底版と支持地盤の間に生

じる滑動抵抗力が作用する。滑動抵抗力が不足すると擁壁は前方に押し出されるように滑動する。

擁壁に対する安全率  Fs  は次式によって算出する。

＝    2.2

ここに

μ   ： 擁壁底版と支持地盤との間の摩擦係数

CB    ： 擁壁底版と支持地盤との間の粘着力   (kN/m2)

B2   ： 擁壁の底版幅  (m)

以上の結果が所定の安全率  1.5 を確保できれば安定と判定する。

Fs ＝     2.2   ≧   1.5  ・・・   OK

よって、滑動に対し安定である。

4.4  転倒に対する検討

転倒に対する安定度は、合力作用点の底版中央からの偏心距離    e  が規定した範囲内にあるかどうかで判

定する。

偏心距離  e  は次式によって算出する。

＝  -0.127  (m)

|e| ＝   0.127  (m)

常時の場合、この値が底版中央の底版幅1/3の範囲内になければならない。すなわち、偏心距離      e  は次

式を満足しればならない。

|e| ＝   0.127   ≦    0.416   ・・・   OK

よって、転倒に対し安定である。

4.5  地盤の支持力に対する検討

擁壁に作用する鉛直力は支持地盤によって支持されるが、支持地盤の支持力が不足すると底版のつま先

またはかかとが支持地盤にめり込むような変状を起こす恐れがある。

＝    44  (kN/m2)

＝    82  (kN/m2)

以上の結果が許容支持力   qa  の値以下であれば安定と判定する。

q1  ＝    44   ≦  qa ＝   300   ・・・   OK

q2  ＝    82   ≦  qa ＝   300   ・・・   OK

よって、支持力に対し安定である。

4.6  擁壁の安定結果

以上の結果より、この擁壁は  安定構造物である。

擁   壁   工   安   定   計   算   書

重力式擁壁工

地震時

(  X  ＝     2.500   , Y  ＝     9.859   )

1.  設計条件

以下の条件にて安定計算を行う。

設計条件一覧表

検討項目                            記号      単位          値(地震時)

H1         m                4.000

B1         m                0.500

B2         m                2.500

N1        －                0.50

N2        －                0.00

擁壁の単位体積重量                                   γc       kN/m3                23.0

裏込土の単位体積重量                                 γ       kN/m3                18.0

裏込土のせん断抵抗角                                 φ        °               35.0

裏込土の粘着力                                        C        kN/m2                 0.0

壁面摩擦角                                           δE            °               17.500

地山との境界における壁面摩擦角                       δE'       °                  －

擁壁背面と鉛直面のなす角                             α        °                0.000

底面と土の摩擦係数                                   μ        －                0.60

底面と土の付着力                                     CB           kN/m2                 0.0

粘着高                                                Z         m                   －

地下水位の考慮                                       －        －           考慮しない

水の単位体積重量                                     γw       kN/m3                 9.8

試行くさび角度                                       ω        °      0～70(増分ピッチ  1)

試行くさび開始点                                     hs         m             擁壁底面

その他荷重                                           －        －               －

設計水平深度                                         kh        －                0.15

地震時合成角                                         θ        °                8.531

滑動に対する安全率                                   Fs        －               1.2

転倒に対する  |e|  の許容範囲                         －        －                0.833

許容支持応力度                                       qa       kN/m2               450

2.  自重およびモーメントの算出

擁壁形状から自重およびモーメントを算出する。モーメントは擁壁形状の重心位置から算出する。擁壁

の作用位置は重心位置となる。算出方法を以下に記す。

計算補助

なし

面積              A  ＝  (B1＋B2)×H1/2

鉛直力（重量）    V  ＝  W  ＝  A×γc

アーム位置  X     X  ＝  B2/2＋(N1－N2)/2×Y

抵抗モーメント    Mr  ＝  V×X

水平力            H  ＝  W×kh                   (kh:  設計水平深度)

アーム位置  Y     Y  ＝  (2×B1＋B2)/(B1＋B2)×H1/3

転倒モーメント    Mo  ＝  H×Y

以上の式を用いて算出した結果を次頁にまとめる。

擁壁の自重および抵抗モーメント算出

面積         単位体積重量        鉛直力         アーム位置     抵抗モーメント

A  (m2)         γ  (kN/m3)         V  (kN)            X  (m)          Mr  (kN・m)

擁壁              6.000            23.0            138.000           1.639            226.182

擁壁の作用位置     X  ＝   1.639  (m)

地震時においては、擁壁の鉛直力に対して水平方向の地震時慣性力を作用させる。設計水平深度      kh  に

より、地震時合成角θは次のようになる。

θ ＝  tan-1(kh)

＝  tan-1( 0.15 )

＝   8.531  (°)

擁壁の自重および転倒モーメント算出

擁壁            138.000            0.15             20.700           1.556            32.209

擁壁の作用位置     Y  ＝   1.556  (m)

3.  最大土圧の算出

擁壁に作用する 盛土部土圧 を算出する。「道路土工－擁壁工指針   P27」(日本道路協会)では、すべり面

を変化させて最大の土圧合力を求める試行くさび法にて算出する。

土圧合力は土圧分布の重心位置に作用するが、「道路土工－擁壁工指針     P61」では土圧分布を三角形分

布と仮定している。よって、土圧合力は土圧分布下端より分布高さの1/3の位置に作用する。

アーム位置

(擁壁突出高さ  h2  ＝   1.000  m)

X  ＝  B2－N2×Y  ＝   2.500  (m)

土圧合力の作用位置

また、作用位置での土圧合力  PE  は水平成分と鉛直成分に分類する。各成分は以下の式により算出する。

鉛直土圧力    PV   ＝  PE  ×sin(δE＋α)

水平土圧力    PH   ＝  PE  ×cos(δE＋α)

試行くさび角度ωを   0 ～ 70 (°)の範囲において最大土圧合力を求める。

すべり面角度と土圧

27                   9.673                2.909                9.225

28                  24.245                7.291                23.123

29                  34.722               10.441               33.115

30                  41.723               12.546               39.792

31                  45.578               13.706               43.469

32                  46.643               14.026               44.484            最大土圧

33                  45.194               13.590               43.102

34                  41.502               12.480               39.581

35                  18.549                5.578                17.690

36                  19.469                5.854                18.568

37                  20.616                6.199                19.662

すべり面角度－土圧関係図

以上の結果より、すべり面角度ω＝   32 (°)のとき、土圧合力は最大となる。

土くさびの重量  W  は次式で算出する。

W   ＝  A×γ  ＝    24.905 × 18.0

＝    448.290   (kN/m)

ここに

A    ： 土塊面積  (m2)

γ   ： 土塊の単位体積重量  (kN/m3)

よって、最大となる土圧合力   PE  は次のようになる。

＝     46.643   (kN)

ここに

W    ： 土くさびの重量  (kN/m)

ω   ： すべり面角度  (°)

φ   ： 裏込土のせん断抵抗角   (°)

α   ： 擁壁背面と鉛直面とのなす角   (°)

δE   ： 壁面摩擦角  (°)

θ   ： 地震時合成角  (°)

4.  安定計算

4.1  荷重集計

前章で算出した値から各モーメントを算出する。

荷重集計表

自重            138.000       1.639       226.182        20.700       1.556        32.209

土圧             14.026       2.500        35.065        44.484       1.000        44.484

計             152.026                   261.247        65.184                    76.693

4.2  作用位置の算出

合力の作用位置は次式で計算することができる。

＝   1.214  (m)

以上より安定度を照査する。

4.3  滑動に対する検討

擁壁には、擁壁を底版下面に沿って滑らせようとする滑動力と、これに対して底版と支持地盤の間に生

じる滑動抵抗力が作用する。滑動抵抗力が不足すると擁壁は前方に押し出されるように滑動する。

擁壁に対する安全率  Fs  は次式によって算出する。

＝    1.3

ここに

μ   ： 擁壁底版と支持地盤との間の摩擦係数

CB    ： 擁壁底版と支持地盤との間の粘着力   (kN/m2)

B2   ： 擁壁の底版幅  (m)

以上の結果が所定の安全率  1.2 を確保できれば安定と判定する。

Fs ＝     1.3   ≧   1.2  ・・・   OK

よって、滑動に対し安定である。

4.4  転倒に対する検討

転倒に対する安定度は、合力作用点の底版中央からの偏心距離    e  が規定した範囲内にあるかどうかで判

定する。

偏心距離  e  は次式によって算出する。

＝   0.036  (m)

|e| ＝   0.036  (m)

地震時の場合、この値が底版中央の底版幅2/3の範囲内になければならない。すなわち、偏心距離      e  は

次式を満足しればならない。

|e| ＝   0.036   ≦    0.833   ・・・   OK

よって、転倒に対し安定である。

4.5  地盤の支持力に対する検討

擁壁に作用する鉛直力は支持地盤によって支持されるが、支持地盤の支持力が不足すると底版のつま先

またはかかとが支持地盤にめり込むような変状を起こす恐れがある。

＝    67  (kN/m2)

＝    56  (kN/m2)

以上の結果が許容支持力   qa  の値以下であれば安定と判定する。

q1  ＝    67   ≦  qa ＝   450   ・・・   OK

q2  ＝    56   ≦  qa ＝   450   ・・・   OK

よって、支持力に対し安定である。

4.6  擁壁の安定結果

以上の結果より、この擁壁は  安定構造物である。

擁   壁   工   安   定   計   算   書

重力式擁壁工

地震時（堆積時）

(  X  ＝     2.500   , Y  ＝     9.859   )

1.  設計条件

以下の条件にて安定計算を行う。

設計条件一覧表

検討項目                            記号      単位      値(地震時・堆積時)

H1         m                4.000

B1         m                0.500

B2         m                2.500

N1        －                0.50

N2        －                0.00

擁壁の単位体積重量                                   γc       kN/m3                23.0

裏込土の単位体積重量                                 γ       kN/m3                18.0

裏込土のせん断抵抗角                                 φ        °               35.0

裏込土の粘着力                                        C        kN/m2                 0.0

壁面摩擦角                                           δE            °               17.500

地山との境界における壁面摩擦角                       δE'       °                  －

擁壁背面と鉛直面のなす角                             α        °                0.000

底面と土の摩擦係数                                   μ        －                0.60

底面と土の粘着力                                     CB           kN/m2                 0.0

粘着高                                                Z         m                   －

地下水位の考慮                                       －        －           考慮しない

水の単位体積重量                                     γw       kN/m3                 9.8

試行くさび角度                                       ω        °      0～70(増分ピッチ  1)

試行くさび開始点                                     hs         m             擁壁底面

その他荷重                                           －        －               －

堆積勾配                                             β        °               0

設計水平深度                                         kh        －                0.15

地震時合成角                                         θ        °                8.531

滑動に対する安全率                                   Fs        －               1.2

転倒に対する  |e|  の許容範囲                         －        －                0.833

許容支持応力度                                       qa       kN/m2               450

2.  自重およびモーメントの算出

擁壁形状から自重およびモーメントを算出する。モーメントは擁壁形状の重心位置から算出する。擁壁

の作用位置は重心位置となる。算出方法を以下に記す。

計算補助

なし

面積              A  ＝  (B1＋B2)×H1/2

鉛直力（重量）    V  ＝  W  ＝  A×γc

アーム位置  X     X  ＝  B2/2＋(N1－N2)/2×Y

抵抗モーメント    Mr  ＝  V×X

水平力            H  ＝  W×kh                   (kh:  設計水平深度)

アーム位置  Y     Y  ＝  (2×B1＋B2)/(B1＋B2)×H1/3

転倒モーメント    Mo  ＝  H×Y

以上の式を用いて算出した結果を次頁にまとめる。

擁壁の自重および抵抗モーメント算出

面積         単位体積重量        鉛直力         アーム位置     抵抗モーメント

A  (m2)         γ  (kN/m3)         V  (kN)            X  (m)          Mr  (kN・m)

擁壁              6.000            23.0            138.000           1.639            226.182

擁壁の作用位置     X  ＝   1.639  (m)

地震時においては、擁壁の鉛直力に対して水平方向の地震時慣性力を作用させる。設計水平深度      kh  に

より、地震時合成角θは次のようになる。

θ ＝  tan-1(kh)

＝  tan-1( 0.15 )

＝   8.531  (°)

擁壁の自重および転倒モーメント算出

擁壁            138.000            0.15             20.700           1.556            32.209

擁壁の作用位置     Y  ＝   1.556  (m)

3.  最大土圧の算出

擁壁に作用する 盛土部土圧 を算出する。「道路土工－擁壁工指針   P27」(日本道路協会)では、すべり面

を変化させて最大の土圧合力を求める試行くさび法にて算出する。

土圧合力は土圧分布の重心位置に作用するが、「道路土工－擁壁工指針     P61」では土圧分布を三角形分

布と仮定している。よって、土圧合力は土圧分布下端より分布高さの1/3の位置に作用する。

アーム位置

(擁壁突出高さ  h2  ＝   1.000  m)

X  ＝  B2－N2×Y  ＝   2.500  (m)

土圧合力の作用位置

また、作用位置での土圧合力  PE  は水平成分と鉛直成分に分類する。各成分は以下の式により算出する。

鉛直土圧力    PV   ＝  PE  ×sin(δE＋α)

水平土圧力    PH   ＝  PE  ×cos(δE＋α)

試行くさび角度ωを   0 ～ 70 (°)の範囲において最大土圧合力を求める。

すべり面角度と土圧

28                  26.849                8.074                25.606

29                  38.992               11.725               37.187

30                  47.638               14.325               45.433

31                  53.113               15.971               50.655

32                  55.776               16.772               53.195

33                  55.900               16.809               53.313            最大土圧

34                  53.745               16.161               51.258

35                  32.339                9.725                30.842

36                  34.613               10.408               33.011

37                  36.647               11.020               34.951

38                  38.482               11.572               36.701

すべり面角度－土圧関係図

以上の結果より、すべり面角度ω＝   33 (°)のとき、土圧合力は最大となる。

土くさびの重量  W  は次式で算出する。

W   ＝  A×γ  ＝    25.454 × 18.0

＝    458.172   (kN/m)

ここに

A    ： 土塊面積  (m2)

γ   ： 土塊の単位体積重量  (kN/m3)

よって、最大となる土圧合力   PE  は次のようになる。

＝     55.900   (kN)

ここに

W    ： 土くさびの重量  (kN/m)

ω   ： すべり面角度  (°)

φ   ： 裏込土のせん断抵抗角   (°)

α   ： 擁壁背面と鉛直面とのなす角   (°)

δE   ： 壁面摩擦角  (°)

θ   ： 地震時合成角  (°)

4.  安定計算

4.1  荷重集計

前章で算出した値から各モーメントを算出する。

荷重集計表

自重            138.000       1.639       226.182        20.700       1.556        32.209

土圧             16.809       2.500        42.023        53.313       1.333        71.066

計             154.809                   268.205        74.013                   103.275

4.2  作用位置の算出

合力の作用位置は次式で計算することができる。

＝   1.065  (m)

以上より安定度を照査する。

4.3  滑動に対する検討

擁壁には、擁壁を底版下面に沿って滑らせようとする滑動力と、これに対して底版と支持地盤の間に生

じる滑動抵抗力が作用する。滑動抵抗力が不足すると擁壁は前方に押し出されるように滑動する。

擁壁に対する安全率  Fs  は次式によって算出する。

＝    1.2

ここに

μ   ： 擁壁底版と支持地盤との間の摩擦係数

CB    ： 擁壁底版と支持地盤との間の粘着力   (kN/m2)

B2   ： 擁壁の底版幅  (m)

以上の結果が所定の安全率  1.2 を確保できれば安定と判定する。

Fs ＝     1.2   ≧   1.2  ・・・   OK

よって、滑動に対し安定である。

4.4  転倒に対する検討

転倒に対する安定度は、合力作用点の底版中央からの偏心距離    e  が規定した範囲内にあるかどうかで判

定する。

偏心距離  e  は次式によって算出する。

＝   0.185  (m)

|e| ＝   0.185  (m)

地震時の場合、この値が底版中央の底版幅2/3の範囲内になければならない。すなわち、偏心距離      e  は

次式を満足しればならない。

|e| ＝   0.185   ≦    0.833   ・・・   OK

よって、転倒に対し安定である。

4.5  地盤の支持力に対する検討

擁壁に作用する鉛直力は支持地盤によって支持されるが、支持地盤の支持力が不足すると底版のつま先

またはかかとが支持地盤にめり込むような変状を起こす恐れがある。

＝    90  (kN/m2)

＝    35  (kN/m2)

以上の結果が許容支持力   qa  の値以下であれば安定と判定する。

q1  ＝    90   ≦  qa ＝   450   ・・・   OK

q2  ＝    35   ≦  qa ＝   450   ・・・   OK

よって、支持力に対し安定である。

4.6  擁壁の安定結果

以上の結果より、この擁壁は  安定構造物である。

業務名  サンプルデータ                             ケース名  重力式での概略検討                         備   考                                             1 /  3

1      2.500     9.859    4.000     0.50     0.00    0.500    0.514    3.154    1.55    OK       OK       OK       OK       18.5    60.0   1,868     352   1,389

2      3.000    10.360    4.500     0.50     0.00    0.500    0.515    3.654    1.55    OK       OK       OK       OK       19.8    73.1   2,149     381   1,641

3      2.500    10.358    4.500     0.50     0.00    0.500    0.515    3.154    1.55    OK       OK       OK       OK       19.8    73.1   2,212     445   1,641

4      3.500    10.861    5.000     0.50     0.00    0.500    0.516    4.155    1.55    OK       OK       OK       OK       21.1    87.5   2,443     405   1,911

5      3.000    10.859    5.000     0.50     0.00    0.500    0.516    3.655    1.55    OK       OK       OK       OK       21.1    87.5   2,517     479   1,911

6      2.500    10.857    5.000     0.50     0.00    0.500    0.516    3.155    1.55    OK       OK       OK       OK       21.1    87.5   2,591     553   1,911

現  場  名  サンプルデータ

ケース名  重力式での概略検討

備     考

座標(絶対座標)                                        形状データ

2.500      9.859      4.000      0.50         0.00       0.500         0.514       3.154       1.55

計算結果判定

OK            OK             OK              OK              OK              OK             OK

概算工事費(10.0m当り)

工種             種別                      規格                単位    数量      単価       金額

土工             掘削        バックホウ0.8(0.6)m33，砂質土     m3 3       18.5      165        3,052

埋戻        埋戻C                             m3 3       94.6    1,279      120,993

購入土                                         m3 3       76.1    3,000      228,300

小       計             352,345

擁壁工      コンクリート打設  ポンプ車打設                      m3 3       60.0   14,152      849,120

型枠        一般型枠，無筋・鉄筋構造物        m2 2       84.7    5,930      502,271

基礎材                                         m2 2       27.0    1,408       38,016

小       計           1,389,407

落石防護柵工     中間支柱設置    柵高1.55m                         本         5.0   14,000       70,000

ロープ金網設置   柵高1.55m                          m        10.0    5,700       57,000

小       計             127,000

合       計           1,868,752

面積計算一覧表  (常時)                                                                              1 /  4

1         3.000         0.000           1.500            1.803            2.704

湿潤(A')                                                                             2.704

合計

水中(Aw')                                                                             0.000

面積計算一覧表  (常時・堆積時)                                                                      2 /  4

1         4.000         0.000           2.000            3.951            7.902

湿潤(A')                                                                             7.902

合計

水中(Aw')                                                                             0.000

面積計算一覧表  (地震時)                                                                            3 /  4

1         3.000         0.323           1.662            4.284            7.120

2         0.323         0.489           0.406            0.156            0.063

3         0.489         0.434           0.462            1.791            0.827

4         0.434         0.679           0.557            1.847            1.029

5         0.679         1.596           1.138            2.295            2.612

6         1.596         1.106           1.351            1.679            2.268

7         1.106         2.611           1.859            1.623            3.017

8         2.611         1.520           2.066            2.911            6.014

9         1.520         0.000           0.760            2.573            1.955

湿潤(A')                                                                            24.905

合計

水中(Aw')                                                                             0.000

面積計算一覧表  (地震時・堆積時)                                                                    4 /  4

1         4.000         0.312           2.156            5.679           12.244

2         0.312         0.281           0.297            0.552            0.164

3         0.281         0.481           0.381            1.847            0.704

4         0.481         1.342           0.912            2.295            2.093

5         1.342         0.810           1.076            1.679            1.807

6         0.810         2.275           1.543            1.623            2.504

7         2.275         1.113           1.694            2.911            4.931

8         1.113         0.000           0.557            1.809            1.008

湿潤(A')                                                                            25.455

合計

水中(Aw')

# Text boxes

一般に背後に山地を抱えた擁壁では、擁壁の造成とともに切土法面が生ずる。多くの場合、擁壁の高さによって切土法面の大きさや形状は大きく左右される。そして時として、擁壁工の工事費は安価で済んだものの、土工・のり面工の工事費が膨大となり、総工事費がふくらんでしまっているケースも多い。この問題については従来から経験的な勘によっている場合が多い。

近年は特にコスト縮減が叫ばれている。当検討業務でコスト縮減を考えた場合、擁壁の設置位置や形状は非常に重要な要素である。したがって、「擁壁の設置位置や高さと切土のり面」についていろいろなケースを想定した上で、経済的な比較検討を行い、最適の擁壁を計画することを目指す。

地層名

土質名

単位体積重量

γ(kN/m3)

C(kN/m2)

粘着力

せん断抵抗角

φ(°)

NO.

距離

X(m)

高さ(標高)

Y(m)

水位(標高)

Yw(m)

ハタ上げ

備考

土質名

土の単位体積重量

γ (kN/m3)

C (kN/m2)

粘着力

土のせん断抵抗角

φ (°)

項目

常時

定数・条件

地震時

備考

座標

X

Y

m

m

2.500

9.859

（堆積）

記号

単位

常時

地震時

常時

地震時

検討項目

（堆積）

擁壁形状

裏込土

その他条件

許容値

(H1－hs－h2)

(m)

1.000

＝

＋hs

＝

Y

3

すべり面角度

水平成分

鉛直成分

土圧合力

備考

PH (kN/m)

PV (kN/m)

P (kN/m)

ω (°)

P

W×sin(ω－φ)

＝

cos(ω－φ－α－δ)

)

35.0

－

59

×sin(

48.690

＝

)

23.333

－

0.000

－

35.0

－

59

cos(

d

転倒モーメント

アーム

水平成分

抵抗モーメント

アーム

鉛直成分

Mo (kN・m)

Y (m)

H (kN)

Mr (kN・m)

X (m)

V (kN)

荷重名称

18.185

－

245.792

＝

ΣMr－ΣMo

＝

145.844

ΣV

2.500

×

0.0

＋

0.60

×

145.844

＝

ΣV×μ＋CB×B2

＝

Fs

18.185

ΣH

合力作用点が底版中央の底版幅1/3の中にあるため、地盤反力度

1.561

－

2.500

＝

－d

B2

＝

e

2

2

(m)

0.416

＝

2.500

＝

B2

≦

|e|

6

6

は次式にて算出する。

q2

、

q1

-0.311

6×

145.844

6×e

ΣV

)

2.500

×(1＋

2.500

＝

)

B2

×(1＋

B2

＝

q1

)

-0.311

6×

×(1－

145.844

＝

)

6×e

×(1－

ΣV

＝

q2

2.500

2.500

B2

B2

擁壁形状

裏込土

その他条件

許容値

(H1－hs－h2)

(m)

1.333

＝

＋hs

＝

Y

3

すべり面角度

水平成分

鉛直成分

土圧合力

備考

PH (kN/m)

PV (kN/m)

P (kN/m)

ω (°)

P

W×sin(ω－φ)

＝

cos(ω－φ－α－δ)

)

35.0

－

54

×sin(

142.236

＝

)

23.333

－

0.000

－

35.0

－

54

cos(

d

転倒モーメント

アーム

水平成分

抵抗モーメント

アーム

鉛直成分

Mo (kN・m)

Y (m)

H (kN)

Mr (kN・m)

X (m)

V (kN)

荷重名称

56.842

－

272.167

＝

ΣMr－ΣMo

＝

156.394

ΣV

2.500

×

0.0

＋

0.60

×

156.394

＝

ΣV×μ＋CB×B2

＝

Fs

42.642

ΣH

合力作用点が底版中央の底版幅1/3の中にあるため、地盤反力度

1.377

－

2.500

＝

－d

B2

＝

e

2

2

(m)

0.416

＝

2.500

＝

B2

≦

|e|

6

6

は次式にて算出する。

q2

、

q1

-0.127

6×

156.394

6×e

ΣV

)

2.500

×(1＋

2.500

＝

)

B2

×(1＋

B2

＝

q1

)

-0.127

6×

×(1－

156.394

＝

)

6×e

×(1－

ΣV

＝

q2

2.500

2.500

B2

B2

擁壁形状

裏込土

その他条件

許容値

分割番号

転倒モーメント

アーム位置

水平力

設計水平深度

鉛直力

Mo (kN・m)

Y (m)

H (kN)

kh

V (kN)

(H1－hs－h2)

(m)

1.000

＝

＋hs

＝

Y

3

すべり面角度

水平成分

鉛直成分

土圧合力

備考

PH (kN/m)

PV (kN/m)

PE (kN/m)

ω (°)

PE

W×secθ×sin(ω－φ＋θ)

＝

cos(ω－φ－α－δE)

)

8.531

＋

35.0

－

32

)×sin(

8.531

×sec(

448.290

＝

)

17.500

－

0.000

－

35.0

－

32

cos(

d

転倒モーメント

アーム

水平成分

抵抗モーメント

アーム

鉛直成分

Mo (kN・m)

Y (m)

H (kN)

Mr (kN・m)

X (m)

V (kN)

荷重名称

76.693

－

261.247

＝

ΣMr－ΣMo

＝

152.026

ΣV

2.500

×

0.0

＋

0.60

×

152.026

＝

ΣV×μ＋CB×B2

＝

Fs

65.184

ΣH

合力作用点が底版中央の底版幅1/3の中にあるため、地盤反力度

1.214

－

2.500

＝

－d

B2

＝

e

2

2

(m)

0.833

＝

2.500

＝

B2

≦

|e|

3

3

は次式にて算出する。

q2

、

q1

0.036

6×

152.026

6×e

ΣV

)

2.500

×(1＋

2.500

＝

)

B2

×(1＋

B2

＝

q1

)

0.036

6×

×(1－

152.026

＝

)

6×e

×(1－

ΣV

＝

q2

2.500

2.500

B2

B2

擁壁形状

裏込土

その他条件

許容値

分割番号

転倒モーメント

アーム位置

水平力

設計水平深度

鉛直力

Mo (kN・m)

Y (m)

H (kN)

kh

V (kN)

(H1－hs－h2)

(m)

1.333

＝

＋hs

＝

Y

3

すべり面角度

水平成分

鉛直成分

土圧合力

備考

PH (kN/m)

PV (kN/m)

PE (kN/m)

ω (°)

PE

W×secθ×sin(ω－φ＋θ)

＝

cos(ω－φ－α－δE)

)

8.531

＋

35.0

－

33

)×sin(

8.531

×sec(

458.172

＝

)

17.500

－

0.000

－

35.0

－

33

cos(

d

転倒モーメント

アーム

水平成分

抵抗モーメント

アーム

鉛直成分

Mo (kN・m)

Y (m)

H (kN)

Mr (kN・m)

X (m)

V (kN)

荷重名称

103.275

－

268.205

＝

ΣMr－ΣMo

＝

154.809

ΣV

2.500

×

0.0

＋

0.60

×

154.809

＝

ΣV×μ＋CB×B2

＝

Fs

74.013

ΣH

合力作用点が底版中央の底版幅1/3の中にあるため、地盤反力度

1.065

－

2.500

＝

－d

B2

＝

e

2

2

(m)

0.833

＝

2.500

＝

B2

≦

|e|

3

3

は次式にて算出する。

q2

、

q1

0.185

6×

154.809

6×e

ΣV

)

2.500

×(1＋

2.500

＝

)

B2

×(1＋

B2

＝

q1

)

0.185

6×

×(1－

154.809

＝

)

6×e

×(1－

ΣV

＝

q2

2.500

2.500

B2

B2

X (m)

h (m)

防護柵

掘削量

CO量

全体

法面工

擁壁工

X (m)

Y (m)

擁壁高

前面勾配

背面勾配

天端幅

CH (m)

X座標

護柵高

擁壁配置

労働安全

安定計算

落石

土工

切土高

切土法肩

落石防

座標(絶対座標)

擁壁形状

判　　　定

数量(m3/10.0m)

工事費　(千円/10.0m)

検討番号

B1 (m)

1:N2

1:N1

H1 (m)

判定

総合

概算工事費

計算判定

擁壁

労働

常時

常時

地震時

地震時

防護柵

擁壁

労働

常時

常時

地震時

地震時

防護柵

擁壁

労働

常時

常時

地震時

地震時

防護柵

形状等

特徴

概要図

擁壁配置

防護柵高

切土法肩

切土高

天端幅

背面勾配

前面勾配

擁壁高

Y(m)

X(m)

h(m)

X座標(m)

CH(m)

B1(m)

1:N2

1:N1

H1(m)

安定計算結果

落石

労働安全

防護柵

地震時

地震時

常時

常時

(堆積時)

(堆積時)

番号

水中面積

湿潤面積

幅

(左辺＋右辺)/2

右辺

左辺

(m2)

(m2)

(m)

(m)

(m)

(m)

番号

水中面積

湿潤面積

幅

(左辺＋右辺)/2

右辺

左辺

(m2)

(m2)

(m)

(m)

(m)

(m)

番号

水中面積

湿潤面積

幅

(左辺＋右辺)/2

右辺

左辺

(m2)

(m2)

(m)

(m)

(m)

(m)

番号

水中面積

湿潤面積

幅

(左辺＋右辺)/2

右辺

左辺

(m2)

(m2)

(m)

(m)

(m)

(m)